## Slide 1
空凋功率与房间大小合理配置研究
学 校：中国矿业大学附属中学
研究时间：2026年2月
班 级：初二（3）班
主 持 人：孙露悉
指导老师：崔金环

## Slide 2
问题提出
01
调研分析
数据测量
数据计算
目
录
02
03
04
研究结论
05

## Slide 3
问题提出
Part One

## Slide 4
去年夏天，我家在为书房选购空凋时，爸爸说买个1.5匹的够用了，妈妈却担心制冷效果不好，想买个更大功率的。这让我产生了疑问：空调是不是功率越大越好？
问题提出

## Slide 5
调研分析
Part Two

## Slide 6
了解空调“匹数”的具体含义（1匹≈2500瓦制冷量），学习影响空调效能的其他因素，如房间层高、朝向、窗户大小、隔热情况等。
通过家电卖场宣传册、品牌官网、电商平台产品详情页等渠道，收集不同品牌和型号空调的适用面积建议，并记录下来。
采访小区里的家电维修师傅或卖场的空调销售顾问，听取他们基于实际经验的配置建议
知识学习
信息收集
实地访谈
调研分析

## Slide 7
通过初步查阅资料，我了解到空调的功率（通常用“匹”来表示）必须与房间面积大小合理匹配。如果功率太小，会导致制冷效果差，空调一直高速运转，反而更费电；如果功率过大，虽然制冷快，但会导致频繁启停，不仅耗电，还会缩短空调寿命，而且购买成本也更高。
调研分析

## Slide 8
仅凭经验或“买大不买小”的观念来选择，这其实造成了能源的浪费和电费的增加。我国正在提倡“绿色低碳生活”，作为一名初中生，我觉得有必要通过自己的研究，找到一个科学、简单的匹配方法，帮助大家在享受清凉的同时，也能节约能源、节省开支。
调研分析

## Slide 9
数据测量
Part Three

## Slide 10
房间平面尺寸：长4.25m；宽4.10m。
空气的比热容（标态）1.005KJ/（kg·℃）
数据测量

## Slide 11
数据计算
Part Four

## Slide 12
每立方米空气的密度为1.29 kg/m³
空调制冷量 = 1.29 × 1.005 × 3 × 49 ÷ 0.5 ≈380 W
按家用空调典型能效比 COP ≈ 3.2 计算：
耗电功率= 380 ÷ 3.2 ≈120 W
注：380W 为房间所需制冷量，120 W 为空调实际耗电功率
数据分析

## Slide 13
研究结论
Part Five

## Slide 14
房间长4.25 m，宽4.10 m，面积4.25 × 4.10 = 17.4 m²，空气比热容（标态）1.005 kJ/(kg·℃)。经计算，该房间所需空调制冷量至少为385 W，对应实际耗电功率约120 W（按 COP ≈ 3.2 估算）。
考虑到徐州地区气温波动较大，建议在选购空调时预留1.5~2倍冗余系数，选择制冷量在600 W ~ 800 W之间的空调产品。
研究结论

## Slide 15
通过本次研究，锻炼了自己的信息检索、数据整理、社会交往和综合分析解决问题的能力。
研究结论

## Slide 16
谢
欢迎提出宝贵意见
谢
大
家