## Slide 1
《徐州市中学绿化现状调查与优化建议》
结题报告
主持人：丁珑逸
小组成员：张智皓
指导老师：刘红萍老师

## Slide 2
目录
课题研究概述
01
研究过程中的难点与解决方法
03
徐州市中学绿化现状调查结果
02
徐州市中学绿化优化建议
04
07
研究总结与反思

## Slide 3
课题研究概述
/ 第一章 /

## Slide 4
（一）研究背景与意义
1.1
校园绿化是生态校园建设的核心组成部分，不仅承担着美化环境、净化空气的生态功能，更对师生的身心健康、学习效率有着直接影响。近年来，徐州市积极推进“绿美校园”建设，但中学阶段校园绿化的实际成效仍缺乏系统性调研。本课题以徐州市部分中学为研究对象，通过现状调查、问题诊断与优化建议提出，为提升徐州市中学绿化水平提供数据支撑与实践参考，助力打造更具生态性、人文性的校园环境。

## Slide 5
美化环境
师生的身心健康需要
对学习效率的重要影响
净化空气
陶冶学生情操
的需要
校园绿化的必要性.

## Slide 6
研究对象与方法
1.2
本研究选取徐州市内3所不同建设阶段的中学为样本，涵盖新建校（徐州中学）、改扩建校（徐州一中紫金校区）与老牌校（中国矿业大学附属中学）。研究方法包括：
1.2.1.卫星遥感与实地勘察结合：通过卫星地图初步识别校园绿化布局，再实地走访验证植被种类、生长状态与空间利用情况；
1.2.2.文献调研与数据估算：参考徐州市绿化树种碳汇能力研究数据，结合校园绿化面积估算值，测算样本校的碳汇水平；
1.2.3.对比分析与案例研究：对比不同学校绿化的优势与不足，以中国矿业大学附属中学为典型案例，提出针对性整改方案。

## Slide 7
徐州市中学绿化现状调查结果
/ 第二章 /

## Slide 8
（一）不同类型学校绿化特征
2.1
2.1. 1.新建/改扩建校：高起点规划，生态效益凸显徐州中学、徐州一中紫金校区的绿化规划与校园功能布局深度融合，植被配置遵循“乔灌草”复层结构，树种丰富、层次分明，绿化率与乔木占比均达到江苏省一级标准，打造了兼具辨识度与生态价值的特色景观，为师生提供了优质的生态学习环境。
2.1.2.老牌学校：传统模式瓶颈，生态功能不足以中国矿业大学附属中学为代表的老牌学校，受建设年代局限与长期养护缺失，存在三大核心问题：一是植被退化严重，东山坡等区域出现乔木枯梢、地被植物覆盖率下降现象；二是绿化空间利用低效，存在闲置空地与布局碎片化问题；三是生态指标短板突出，碳汇能力未达一级标准，植被种类单一导致生态效益未能充分发挥。

## Slide 9
（二）共性问题诊断
2.2
通过对样本校的综合分析，徐州市中学绿化存在两大共性短板：
2.2.1.碳汇能力普遍偏低：3所样本校单位面积碳汇能力均未达一级标准，即使绿化水平最优的徐州中学也仅处于二级水平，成为制约绿化品质提升的核心瓶颈；
2.2.2.地域特色彰显不足：部分学校乡土植物应用比例偏低，未能充分挖掘徐州本地银杏、石榴、金银花等特色物种，绿化的生态适应性与文化辨识度有待提升。

## Slide 10
研究过程中的难点与解决方法
/ 第三章 /

## Slide 11
1
2
1.植物种类识别难题：校园内部分乡土植物与野生植物形态相似，识别难度较大。研究团队通过“实物-图片-专业数据库”三级比对法，结合《徐州植物志》等专业资料，完成了90%以上常见植物的准确识别；
2.碳汇能力测算难题：由于学校未公开绿化面积与树种具体数据，研究团队采用“卫星图估算面积+树种碳汇系数平均值”的方法，结合徐州市林业部门发布的乡土树种碳汇数据，测算出样本校的碳汇能力近似值，为现状评估提供了数据支撑。
本课题研究过程中，主要面临两大技术难点：

## Slide 12
徐州市中学绿化优化建议
/ 第四章 /

## Slide 13
（一）老牌学校靶向整改方案——以中国矿业大学附属中学为例
4.1
4.1.1.退化区域生态修复：针对东山坡等植被退化区域，实施土壤改良与植被重建工程，优先选用耐贫瘠、抗逆性强的乡土植物，如侧柏、刺槐、结香、麦冬等，构建“乔木-灌木-地被”复层群落，逐步恢复植被覆盖度；
4.1.2.闲置空间多元利用：梳理教学楼间隙、操场边角等碎片化空间，打造口袋绿地、垂直绿化等小微生态景观；对校园周边隔离林带，通过增设景观步道、生态观景台，实现校园绿化与周边生态系统的连通融合。

## Slide 14
（二）全市中学绿化整体提升策略
4.2
4.2.1.聚焦碳汇能力提升：将高碳汇树种种植作为核心任务，优先选用法桐、泡桐、刺槐等碳汇能力强的乔木，替换低效益灌木；在运动区、主干道打造林荫系统，兼顾生态效益与师生遮阳需求；
4.2.2.强化地域特色营造：提高乡土植物应用比例至60%以上，结合校园文化打造主题绿化，如“书香林”“四季花境”，增强校园绿化的文化辨识度；
4.2.3.建立长效管护机制：推行校园绿化数字化台账管理，针对不同植物制定个性化养护方案；将绿化养护与生态教育结合，组织学生参与植物认养、养护实践，实现“绿化+教化”双重价值。

## Slide 15
研究总结与反思
/ 第五章 /

## Slide 16
（一）研究成果与价值
5.1
本课题通过系统性调研，明确了徐州市中学绿化的现状特征与核心问题，提出的优化建议兼具针对性与可操作性。研究过程中，团队成员不仅提升了植物识别、数据测算等实践能力，更深刻认识到优质校园环境对学生身心健康的重要意义——良好的绿化环境不仅能美化校园、净化空气，更能有效缓解学生的学习压力，尤其对临近中高考的学生具有积极的心理调节作用。

## Slide 17
（二）研究不足与展望
5.2
本研究的局限性在于样本数量有限，碳汇能力测算为近似值，后续可扩大样本范围，结合专业仪器监测提升数据精准度。希望本课题的研究成果能为徐州市中学绿化建设提供参考，推动更多学校重视校园绿化的生态价值与人文价值，共同打造更宜居、宜学的校园空间。