## Slide 1
高二（2）班 常馨月
饮用水酸碱度调查与研究

## Slide 2
前言
在西方，古希腊哲学家泰勒斯有句名言“水是万物之源”，而类似的观点在中国古代典籍《管子》中也有阐述。在“水池”篇中，管仲认为水是万物生长的本原与根基，“水者何也，万物之本原也”“水者，地之血气，如筋脉之通流者也。”
人可数天无食，不可一天无水。人的体重约50%~70%是水分。脑组织大约含85%的水，血液大约含有90%的水，水是人体细胞和体液的主要组分。人体总水量中约50%是细胞内液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。
行业PPT模板http://www.1ppt.com/hangye/

## Slide 3
目录
Contents
02
研究内容
01
研究背景
04
实验与分析
03
实验方法
05
研究收获

## Slide 4
研究背景
我们生活中接触到的各种类型的饮用水有什么样区别呢？各种水的酸碱度有什么不同吗？哪种水更健康呢？
01

## Slide 5
02
研究内容
自来水、蒸馏水、湖水、矿泉水等不同水源的酸碱度。

## Slide 6
屈臣氏蒸馏水
自来水
农夫山泉
研究内容

## Slide 7
泉阳泉矿泉水
意大利普娜水
百岁山矿泉水
研究内容

## Slide 8
03
实验方法
仪器测试法：根据不同水源饮用水的执行标准，利用仪器研究各饮用水的酸碱度。
化学实验法：根据花青素随酸碱值变化的特性，进行研究。

## Slide 9
04
实 验

## Slide 10
实验准备
一次性水杯
黑枸杞
饮用水
酸碱度测试笔
实 验

## Slide 11
01
02
04
05
03
仪器实验
自来水烧开晾晾备用
酸碱测试笔取出，清洗擦拭干净后，再进行下一杯水的测试，直到6杯全部测试完成。
取6个干净的一次性水杯，分别注入6种饮用水各150ml。
将酸碱测试笔放置在水杯中，静置2分钟，读取数据。
实验步骤
酸碱度测试笔按照要求调试准确，指数归零备用。

## Slide 12
水源类型
湖水
水源地
江苏微山湖和骆马湖
酸碱值
8.26
执行标准
GB 5749-2022
自来水
仪器实验

## Slide 13
水源地
水源类型
酸碱值
执行标准
蒸馏水
高温气化水
GB 19298
5.74
屈臣氏蒸馏水
仪器实验

## Slide 14
农夫山泉
酸碱值
7.06
执行标准
Q/NFS0001S
水源类型
深层湖水
水源地
浙江千岛湖
仪器实验

## Slide 15
水源类型
泉水
水源地
意大利托斯卡纳
酸碱值
8.26
执行标准
意大利普娜水
仪器实验

## Slide 16
水源地
水源类型
酸碱值
执行标准
矿泉水
吉林长白山泉阳泉
GB/T20349
7.26
泉阳泉矿泉水
仪器实验

## Slide 17
百岁山矿泉水
酸碱值
5.98
执行标准
GB 8537
水源类型
矿泉水
水源地
广东惠州罗浮山
仪器实验

## Slide 18
化学实验
黑枸杞中的花青素是一种水溶性色素，且对酸碱性特别敏感，可以随着环境的酸碱性而变幻不同的颜色，在酸性水中是紫色系（紫色、紫红色、铁红色等），在碱性水中是蓝色系（蓝色、蓝绿色、湖蓝色等）。

## Slide 19
实验结果统计
实 验
名 称 | 自来水 | 屈臣氏蒸馏水 | 农夫山泉 | 意大利普娜水 | 泉阳泉矿泉水 | 百岁山矿泉水
水源类型 | 湖水 | 蒸馏水 | 深层湖水 | 泉水 | 矿泉水 | 矿泉山
水源地 | 江苏微山湖和骆马湖 | 高温气化水 | 浙江千岛湖 | 意大利托斯卡纳 | 吉林泉阳泉 | 广东惠州罗浮山
执行标准 | GB 5749-2022 | GB 19298 | Q/NFS 0001S |  | GB/T20349 | GB 8537
酸碱值 | 8.26 | 5.74 | 7.06 | 8.26 | 7.26 | 5.98

## Slide 20
05
实验收获

## Slide 21
通过此次研究实验，不难看出不同种类的饮用水，虽然外观无差别，但其来源、酸碱度等都有着很大的区别。南方雨量充沛、河流众多，城市自来水大部分采用地表水，水质偏软、微酸，PH—般在6.5—7.0之间；北方水资源相对缺乏，城市自来水大部分采用地下水，水质偏硬、偏碱性，PH一般在7.0—8.0之间。《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》就是依据我国各地水源、水质的环境状况以及国内主要大中城市可以达到的标准而设定的，规定在此范围内的饮用水才可供居民正常饮用；它同时是根据科学实验及其科学数据制定的，符合饮用水的卫生知识，符合人体维持弱碱性体质（正常血液pH值7.35-7.45）的科学需求。
对于饮用水的酸碱值来说，符合标准的水是可以喝的，碱性水或酸性水不存在哪个好哪个不好，或者多喝碱性水就能改变体质为碱性这样的说法。我们不需要纠结是喝矿泉水好还是泉水好，或者每天测试我们饮用水的酸碱值是6.5还是8.0，关键是要安全充分的饮用才是最好的。
研究收获

## Slide 22
谢谢观看