## Slide 1: 物理研究性学习
高压输电

## Slide 2
✽主 持 人：陶文博
✽小组成员：陶文博
✽指导老师：茅安元
✽学 校：徐州市矿大实验学校

## Slide 3
背景：
我国电力来源比例，70%左右的电力来自于火电，17%来自水电，风电与核电各占5%，光伏只占3%。中国电力结构仍然以火力发电为主，而且主要是煤炭发电。
电不能储存，发电和用电是同时完成的，为了合理的利用资源，发电站要建在靠近能源的地方，而用电的地方很多，且很疏散，有的地方离发电站很远，因此需要把电能输送到远方，远距离的输送电能线路上的能量损耗就必须考虑。

## Slide 4
目的：
探讨高压输电的原因，并且对高压输电的相关知识有进一步的了解

## Slide 5
研究过程：
一、如何减少输电线路上电功率的损耗
输电线上功率损耗为△P=I2.R，可见要减少输电线上的功率损耗，有两个途径：
①减⼩输电线的电阻；
②减⼩输电线中的电流；
1.减少输电线的电阻
由电阻定律Rx=可知，要减少线路的电阻，有几个方法：
①选用电阻率小的金属做导线材料；
②缩短距离（不可以）；
③增大导线的横截面，线太粗的太重，安装线路不方便，况且实际上线太粗也会增加线路损失；
2.减少输送的电流，有公式△P=I2.R可以看出电流减少一半，线路的损失减少1/4。

## Slide 6
二、高压输电
通过高压输电减少输电电流，如果要输送的电功率为p，输电线路的线电压为u，每项负载的功率因数为cos∮，则输电电流还可以表示为I＝P／（1.732Uxcos∮）
假设送电距离为L，所用输电线的电阻率为，其截面积为s，则R＝（L／s）
于是电功率可写成P耗＝3（P／1.732Uxcos ∮）2
（L／S）＝C／（U2xS）式中
在输送的电功率，输电的距离，输电导线材料及负载功率因数都一定的情况下，c为一常数。

## Slide 7: 远距离输电原理图

## Slide 9
研究结果：
由公式可以看出，输电线截面积S一定时，输电电压U越高损耗的电功率P耗就越小，如果允许损耗的电功率p耗一定时（一般不得超过输送功率的10%），电压越高，输电导线的截面积就越小，这可大大节省输电导线所用的材料。但也不能盲目提高输电电压，因为输电电压越高，输电架空线的建设对所用各种材料的要求越严格，线路的造价就越高，所以要从具体的实际情况出发，做到输电线路既能减少功率损耗，又能节约建设投资。

## Slide 10
谢 谢！